## Slide 1: G71代码的讲解与运用
主讲 刘志捷
湖北信息工程学校智能制造中心

## Slide 2: 数控车床G代码
G指令 | 组号 | 功 能 | G指令 | 组号 | 功 能
G00 | 01 | 快速定位 | G56 | 11 | 工作坐标系设定
G01 |  | 直线插补 | G57 |  | 工作坐标系设定
G02 |  | 顺时针方向圆弧插补 | G58 |  | 工作坐标系设定
G03 |  | 逆时针方向圆弧插补 | G59 |  | 工作坐标系设定
G04 | 00 | 暂停指令 | G71 | 06 | 内外径粗车复合循环
G20 | 08 | 英制单位设定 | G72 |  | 端面粗车复合循环
☆G21 |  | 米制单位设定 | G73 |  | 闭环车削复合循环
G28 | 00 | 从中间点返回参考点 | G76 |  | 螺纹车削复合循环
G29 |  | 从参考点返回 | G80 | 01 | 内外径车削固定循环
G32 | 01 | 螺纹车削 | G81 |  | 端面车削固定循环
☆G36 | 16 | 直径编程 | G82 |  | 螺纹车削固定循环
G37 |  | 半径编程 | ☆G90 | 13 | 绝对值编程
☆G40 | 09 | 刀具半径补偿取消 | G91 |  | 增量值编程
G41 |  | 刀具半径左补偿 | G92 | 00 | 工件坐标系设定
G42 |  | 刀具半径右补偿 | ☆G94 | 14 | 每分钟进给
G53 | 00 | 机床坐标系选择 | G95 |  | 每转进给
☆G54 | 11 | 工作坐标系设定 | G96 | 16 | 恒线速度控制
G55 |  | 工作坐标系设定 | ☆G97 |  | 取消恒线速度控制
湖北信息工程学校智能制造中心

## Slide 3
思考在不考虑装夹的情况下锥度轴如何加工？
湖北信息工程学校智能制造中心

## Slide 4
G71外径粗车复合循环指令
G71 U_R_P_Q_X_Z_
U：每刀切削深度，半径值；一般取1.5；
R：每次退刀量，半径值，一般取1；
P：精加工第一个程序段的顺序号，一般取1；
Q：精加工最后一个程序段的顺序号，一般取2 ；
X：X方向精加工余量，直径值，一般取1；
Z：Z方向精加工余量, 一般取0.1；
G0X_Z_
G71 U1.5R1P1Q2X1Z0.1
锥度轴的切削加工
湖北信息工程学校智能制造中心
该指令只需指定粗加工背吃刀量、精加工余量和精加工路线，系统便可自动给出粗加工路线和加工次数，完成各外圆表面的粗加工。

## Slide 5
A(16, 0)
B(20, -2)
C(20,-10)
D(30,-25)
E(30,-35)
F(40,-35)
G(40,-45)
H(50,-45)
锥度轴的切削加工
湖北信息工程学校智能制造中心

## Slide 6
锥度轴的切削加工
%1
T0101 ；（选择刀具）
M3S800F120 ；（定义转速进给）
G0X50Z2 ；（循环起点）
G71U1.5R1P1Q2X1Z0.1
N1G0X16Z0；（快速定位到A点）
G1X20Z-2 ；（A到B点）
Z-10 ；（B到C点）
X30Z-25 ；（C到D点）
Z-35 ；（D到E点）
X40C0.5 ；（E到F点）
Z-45R4 ；（F到G点）
N2X50 ；（G到H点）
G0X80 ；（X方向退刀）
Z80 ；（Z方向退刀）
M30 ；（程序结束）
湖北信息工程学校智能制造中心

## Slide 7: 思考作业——组合体的加工
湖北信息工程学校智能制造中心

## Slide 8
谢 谢 指 导！
数控车床G71的讲解与应用
湖北信息工程学校智能制造中心